附件1

露天矿山安全生产管理责任清单参考模板（2020年版）

一、露天矿山企业安全生产主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 金属非金属露天矿山 | 1.物资保障责任。具备安全生产条件；履行建设项目安全设施“三同时”的规定；为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。 2.资金投入责任。按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；为从业人员缴纳工伤保险费；保证安全生产教育培训的资金。 3.机构设置和人员配备责任。设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；设置安全技术管理机构，配备相关专业技术人员或聘用注册安全工程师提供安全技术管理服务，或与中介机构签订技术服务协议。 4.规章制度制定责任。遵守安全生产法律法规、规章、标准和规范性文件要求，建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程、作业规程或作业指导书。建立健全安全生产承诺制度。 5.安全生产宣传教育培训责任。组织从业人员参加安全生产教育培训，经考试考核合格才安排上岗。“三项岗位人员”取得相关上岗资格证书。 6.安全管理责任。推进安全生产标准化建设；创建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系；对重大危险源实施监控；及时消除事故隐患；统一协调管理相关方的安全生产工作。 7.应急管理责任。设置应急管理机构，依法建立专（兼）职应急救援队伍或与临近的专职救援队伍签订应急救援协议。制定并实施安全生产事故应急预案；按规定报告生产安全事故，及时开展事故抢险救援；妥善处理事故善后工作。 |

二、露天矿山企业安全生产岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人（董事长、总经理或实际控制人） | 1.建立、健全公司安全生产责任制。 2.组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。 3.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。 4.保证公司安全生产投入的有效实施。 5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 6.组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。 7.及时、如实报告生产安全事故。 …… | 1.组织建立健全或修订公司岗位安全生产责任制并签发。每年年初签订公司及个人安全生产承诺书，并与公司各部门（生产单位）负责人签订当年安全目标责任书和安全生产承诺书。建立公司安全生产责任制考核机制，每季度至少组织实施1次考核。 2.组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。 3.组织制定公司年度安全生产教育培训计划并签发实施。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 4.批准公司年度安全预算。批准足额提取和使用安全生产费用。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司安全教育、培训、保险等所需资金。 5.每季度组织开展至少1次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。 6.每季度检查1次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。 7.每季度至少主持召开1次公司安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。 8.每年至少组织1次安全标准化考评，提升企业标准化水平。 9.组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向应急管理部门备案。建立公司应急救援体系，按年度计划组织公司级应急演练。 10.接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，组织指挥抢险救援。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。 …… |  |
| 2-2 | 总工程师（技术负责人） | 1.全面负责技术管理工作，是安全生产技术第一责任人。 2.负责组织开展建设项目“三同时”工作 3.组织制定年度安全培训计划，参与或组织安全生产教育培训。 4.督促落实重大危险源的安全管理措施。 5.参与事故抢险和应急演练。 6.参与生产全事故隐患排查与治理。 7.推进新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。 …… | 1.参与制定公司安全生产规章制度。负责审查分管部门负责人安全生产责任制。组织制定或审核公司应对生产安全事故的应急预案中的技术措施。组织制定、审核相关安全技术措施、落实隐患整改过程中的安全技术保障工作。 2.为建设项目“三同时”工作提供技术资料。审核建设项目安全预评价、安全设施设计、安全设施竣工验收的合规性。参与建设项目“三同时”验收工作。 3.参与制定公司年度安全教育培训计划。参与或组织公司员工开展安全教育培训。 4.牵头组织制定露天采场、排土场边坡垮塌滑移、爆破作业、高处坠落、车辆、机械等重大风险管控措施。组织制定并负责审批露天矿山开采技术文件（包括穿孔设计和爆破设计）和安全技术措施。监督露天采场、排土场安全技术措施落实情况。 5.参与安全检查，排查事故隐患。督促检查安全生产技术管理制度、安全技术措施等执行情况。督促落实事故防范安全技术措施。 6.参与安全标准化考评，从安全技术上提出改进提升措施。 7.参与指挥事故抢险救援。每年至少1次参与指挥事故应急演练。参与公司生产安全事故发生的技术原因进行调查、分析、鉴定，并提出改进措施。 8.负责推进先进适用的新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。吸纳同类型矿山适用工艺。 …… |  |
| 2-3 | 安全总监（安全副总经理） | 1.组织或者参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。 2.组织或者参与拟订公司安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况。 3.督促落实公司重大危险源的安全管理措施。 4.组织或者参与公司应急演练。 5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 7.督促落实公司安全生产整改措施。 8.参与事故抢险和应急演练。 9.安全绩效考评。 …… | 1.组织或参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程、作业规程或作业指导书和生产安全事故应急预案。监督各级人员落实公司各项安全生产制度。参与事故抢险救援、事故调查，落实防范措施。 2.拟订公司年度安全教育培训计划。组织开展公司级安全教育培训，如实记录安全教育培训情况。监督车间级开展安全教育培训。 3.督促各级人员落实露天矿山、排土场安全管理措施。每月至少参加1次对露天矿山、排土场进行现场安全检查。 4.拟定公司年度应急演练计划。参与公司应急演练，评估和总结演练情况，并对参与人员开展培训。监督车间应急演练开展情况。 5.每月监督检查露天采场、排土场边坡垮塌滑移、爆破作业、高处坠落、车辆等重大风险管控措施的落实情况。 6.参与公司综合性、季节性、节假日安全检查。督促各级人员整改公司综合性、季节性、节假日安全检查以及监管部门安全检查发现的安全隐患，确保整改率100%。 7.现场安全检查期间，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等违章行为。 8.参与安全标准化考评，从安全管理制度上提出改进提升措施。 9.参与指挥事故抢险救援。每年至少1次参与指挥事故应急演练。参与公司生产安全事故调查、分析、鉴定，并提出改进措施。 10.每月对公司部门及生产单位开展安全绩效考评。 …… |  |
| 2-4 | 采矿车间主任（矿长） | 1.是采矿车间（矿）安全生产工作第一责任人，全面负责采矿车间安全管理工作。 2.开展车间（矿）安全生产教育和培训。 3.参与或组织开展车间（矿）安全检查和隐患排查，排除生产安全事故隐患。 4.参与或组织召开车间（矿）安全会议，研究和解决生产安全问题。 5.熟知公司生产安全事故应急预案。 6.及时、如实报告生产安全事故。 7.管控车间（矿）范围内的安全风险。 …… | 年初与车间（矿）员工签订安全目标责任书和安全承诺书。督促车间（矿）员工执行公司各项安全管理制度。每月对车间（矿）员工进行安全生产责任制考核。 组织和监督车间（矿）安全教育培训。组织开展新工人（包括实习生、临时工及外委单位人员）的车间（矿）级、班组级安全教育培训和老工人复训。落实“师带徒”培训培养工作。 每月组织车间（矿）工程质量验收、安全标准化考评或参与公司级安全标准化考评。 4.每周组织车间（矿）安全检查和隐患排查，整改事故隐患。 5.每周组织车间（矿）安全会议，传达上级安全精神，部署安全工作。 6.组织车间（矿）员工学习生产安全事故应急预案。组织车间（矿）级安全事故应急演练。 7.发生生产安全事故后，立即向上级领导报告。及时赶赴现场，组织或参与事故救援。参与或配合事故调查，落实事故防范措施。组织员工学习事故案例，吸取事故教训。 8.组织制定车间（矿）穿孔、爆破设计和安全技术措施，重大风险或隐患治理实施方案，报送公司审批后实施。 9.签批危险作业许可票证。 10.做好车间（矿）人员值班安排，并参与值班。 11.听取和采纳员工在生产安全方面的合理化建议。 …… |  |
| 2-5 | 安全科（科长及工作人员） | 1.安全年度目标制定、实施及考核。 2.安全工作计划及检查。 3.安全费用投入计划及监督实施。 4.完善安全生产规章制度。 5.实施安全生产宣传、教育和培训。 6.参与应急救援预案编制和演练。 7.开展安全风险分析、事故隐患排查和安全检查。 …… | 1.在分管矿长领导下，组织安全生产年度管理目标的制定、实施与考核工作。 2.拟订矿山安全生产工作计划，明确各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查。 3.参与制定安全生产费用投入计划和安全技术措施计划，并组织实施或监督相关部门实施。 4.组织拟订或修订安全生产规章制度，参与审查安全技术文件、操作规程或作业规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。 5.组织实施安全生产宣传、教育和培训，总结推广安全生产经验，如实记录安全生产教育培训情况。 6.参与生产安全事故应急救援预案编制与完善、培训和应急救援演练。 7.组织开展安全风险分析评估、事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理，如实记录并报告有关负责人，督促落实整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为。 8.对重大危险源和重大事故隐患登记建档，并跟踪督促落实相关安全管理和整治措施。 9..组织或参与生产安全事故调查处理，承担伤亡事故、职业病的统计、分析和报告，并提出防范措施； 10.参与安全设施工程质量验收和安全标准化考评。 …… |  |
| 2-6 | 采运科（科长及工作人员） | 1.按照设计实施生产作业。 2.负责爆破设计的审批。 3.负责监督和协助外包单位的施工作业，保障作业安全。 4.组织对本部门的安全生产情况进行的总结和分析。 …… | 1.严格按照设计组织实施生产作业，确保矿山剥离、穿孔爆破、铲装、运输及相关辅助工种作业过程安全，防止生产安全事故发生。 2.负责编写穿孔设计方案，监督、指导穿孔和爆破作业，研究和解决爆破中的各种技术问题，提高安全生产保障水平。 3.负责监督和协助施工单位特别是外包单位加强作业安全管理，保障作业安全。同时，对施工质量、进度、现场环境负责。 4.组织制定本部门各岗位安全生产所需的相关制度和流程，并根据生产现状的变化及时更新和优化。 5.组织对矿山生产的危险源进行辨识，并制定相应的制度和采取正确的防范措施对危险源进行有效的控制。 6.组织安全生产培训和考核工作，并组织制定本部门的绩效考核办法，提升员工工作积极性。 7.定期组织对本部门的安全生产情况进行的总结和分析，制定下阶段的安全生产计划。 8.编制较大安全隐患专项治理方案，并经过安全技术科审查后执行。 9.参与相关工程质量验收和安全标准化考评。 10.组织学习、实施安全生产事故应急救援预案。及时报告生产过程中发生的事故和隐患。 …… |  |
| 2-7 | 设备科（科长及工作人员） | 1.工程设备检查、检修、维护、保养。 2.负责监督和协助外包单位的维修作业，保障作业安全。 3.组织采运设备的点检、维护工作。 4.组织制定本部门相关制度和流程。 7.组织对工程设备使用、维修过程中的危险源辨识。 …… | 1.组织制定临时性安全技术措施，确保在工程设备检查、检修相关作业过程中的安全工作。 2.组织制定工程设备维护、保养计划并实施，确保工程设备的安全生产使用。 3.负责监督和协助作业单位特别是外包单位的设备维修作业，保障作业安全。同时，对设备维修质量、进度、现场安全环境进行监督。 4.组织人员对采运设备进行点检、维护，并对工程设备的维修质量和进度负责，杜绝返修现象出现。 5.组织制定矿山工程设备备品、备件的采购计划；协助综合管理部门进行物资的验收工作，建立矿山设备管理台帐。 6.组织制定本部门各岗位安全生产所需的相关制度和流程，并根据生产现状的变化及时更新和优化。 7.组织对工程设备使用、维修过程中的危险源进行辨识；制定相应的制度和采取正确的防范措施对危险源进行有效的控制。 8.组织本部门的安全生产培训和考核工作，并组织制定本部门的绩效考核办法，提升员工工作积极性。 9.设备检修作业制定专项的检修方案，并经过审查执行。 10.参与相关安全标准化考评。 11.组织学习并实施本部门安全生产事故应急救援预案。及时报告生产过程中发生的事故和隐患。 …… |  |
| 2-8 | 采运班长 | 1.合理安排人员和调配设备进行铲装和运输。 2.对各作业平台、各地质隐患区域进行现场检查。 3.掌握所有设备的运行状况。 4.安排人员和设备定期对相关设备进行维护。 5.检查和考核本班三违现象。 6.做好与员工、相关科室沟通协调工作。 …… | 1.组织召开班前会。根据上一班交接班记录和计划，安排本班的工作内容。现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故障等问题进行交接。 2..监督检查员工的交接班情况，组织班组成员开展隐患排查整治，对危险作业场所进行安全确认，及时上报安全隐患。 3.对工作中作业重点、安全等因素进行强调。 4.执行上级布置的工作任务。根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全。 5.及时向班组员工传达上级有关安全生产工作文件、会议和指示精神，与上下级保持良好沟通，保证工作顺利开展。 6.对员工进行班组安全教育培训。 7.对班内的员工的日常工作进行监督和考核，杜绝“三违现象”。 8.掌握设备运行数据。 9.对班组工程质量进行验收。 10.对工作进行总结。 …… |  |
| 2-9 | 机电班长 | 1.主管机械设备、电气设备的技术指导与培训。 2.提出维修配件需求和电气设备需求计划。 3.组织制定检修计划、督促实施、验收。 4.组织完善检修安全技术指导书，技术创新，技术资料管理。 …… | 1.组织召开班前会。根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故障等问题进行交接。 2.监督检查员工的交接班情况，组织班组成员开展隐患排查整治，对危险作业场所进行安全确认，及时上报安全隐患。 3.及时向班组员工传达上级有关安全生产工作文件、会议和指示精神，与上下级保持良好沟通，保证工作顺利开展。 4.执行上级布置的工作任务。根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全。 5.对员工进行班组安全教育培训。 6.对班组内的员工的日常工作进行监督和考核。 7.收集设备维护、保养信息资料，提出维修配件需求和电气设备需求计划，并及时上报。 8.组织制定设备检修计划，督促实施，并对检修情况进行验收。 9.组织完善检修安全技术指导书，技术创新，技术资料管理。 10..对班组工作进行总结。 …… |  |
| 2-10 | 专职安全员 | 1..监督、检查员工遵守安全规章制度执行情况。 2.检查、督促从业人员个人安全防护装备佩戴及操作规程、安全措施的落实情况。 3.检查安全设施、设备及安全防护装置。 4.制止“三违”，参加事故的调查分析。 5.进行安全生产现场检查。 …… | 1.在安全科领导下，落实《安全生产法》规定的生产经营单位的安全生产管理人员的7项安全职责。 2.严格执行矿山安全生产法律、法规以及公司的安全规章制度，参加安全监管部门的培训、考核，持证上岗。 3.监督、检查员工遵守安全生产规章制度执行情况，并将检查情况每天报告安全科。 4.检查安全设施、设备及安全防护装置，发现安全隐患，及时通知相关人员进行整改，并参与整改验收。 5.检查、督促从业人员的个人安全防护装备的佩戴及操作规程、安全措施落实情况。 6.协助开好班组安全会议。 7.制止“三违”，参加事故的调查分析。 8.根据矿山实际情况，进行安全生产检查，对检查中发现的安全隐患，监督有关单位及时处理，若不能处理的，及时报告领导，并将检查处理情况记录备案。 …… |  |
| 2-11 | 挖掘机驾驶员 | 1.严格遵守安全生产管理制度和岗位安全操作规程。 2.严格交接班制度，熟知所属设备情况和铲装、削顶作业任务。 3.熟练操作挖掘机，严格按照挖掘机作业文件进行操作，安全、有效的完成工作任务。 4.协助设备科做好对所属挖掘机的检查、维修和保养工作。 5.参加各类培训活动，提高职业素养和操作技能。 6.及时向采运班长汇报工作中存在的问题，并协助处理。 7.对内部检查和考核的不合格项及时进行整改 …… | 1.遵守公司相关的安全生产规章制度。明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。 2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。 3.掌握当班中需要注意事项。对作业点的安全要求、作业内容进行初步了解。 4.熟练操作设备，完成工作任务。正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。 5.做好设备的检查、维修、保养工作。 6.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。 7.及时汇报工作中存在的问题。 8.负责本岗位所属区域现场安全隐患排查，如实记录发现的隐患问题并及时向班长报告。 9.严格按操作规程、作业规程操作。持证上岗，作业前必须穿戴好劳动防护用品。铲装作业时，严禁铲斗回转范围5m内站人。每日仔细填写车辆运行记录、维修记录。 …… |  |
| 2-12 | 装载机驾驶员 | 1.严格遵守公司的劳动管理制度和岗位安全操作规程。 2.严格交接班制度，熟知所属设备情况和工作任务。 3.熟练操作装载机，严格按照装载机作业文件进行操作，安全、有效的完成工作任务。 4.协助工程设备科工作人员做好对所属装载机的检查、维修和保养工作。 5.参加及班组的各类培训活动，提高职业素养和操作技能。 6.及时向采运班长汇报工作中存在的问题，协助处理问题。 7.对车间（矿）、科室和班组内部检查和考核的不合格项及时进行整改 …… | 1.遵守公司相关的安全生产规章制度。明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。掌握当班中需要注意事项。对作业点的安全要求、作业内容进行初步了解。 2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。 3.熟练操作设备，完成工作任务。正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。 4.做好设备的检查、维修、保养工作。 5.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。 6.及时汇报工作中存在的问题。 7.负责本岗位所属区域现场安全隐患排查，如实记录发现的隐患问题并及时向班长报告。 8.严格按操作规程操作。装载机驾驶员必须经专门的技术安全培训，持证才能上岗，穿戴好劳动防护用品。行进过程中，铲斗内禁止载人、载物，不准在斜坡上横向行驶。作业时，任何人不得在悬臂和铲斗下面的底帮附近停留。驾驶员每日必须仔细填写车辆运行记录、维修记录。 …… |  |
| 2-13 | 运输车驾驶员 | 1.负责做好车辆安全管理。 2.落实车辆运行中安全管理制度。 3.开展安全检查，排除生产安全事故隐患。 4.参加班组安全培训。 5.参加班前班后会。 6.及时、如实报告生产安全事故。 …… | 1.遵守公司相关的安全生产规章制度。明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。掌握当班中需要注意事项。 2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。 3.熟练操作运输车车辆。运行中正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。 4.严格按照操作规程操作，不得超载、超速行驶，下坡须缓慢安全行驶。 5.排查与运矿车、道路及周边环境安全隐患，如实记录发现的隐患问题并及时向班长报告。 6.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。 7.如果发生安全生产事故，要及时如实报告上级有关领导。 8.严格按操作规程操作。运输驾驶员必须经专门的技术安全培训，取得相应的驾驶执照，持证才能上岗，穿戴好劳动防护用品。 …… |  |
| 2-14 | 机修工 | 1.负责工程设备除外协单位维修项目以外的维修工作。 2.负责工程设备在常见故障需要割、铆、焊时维修的方案制定和在较大型、关键部位维修需要割、铆、焊时的方案拟定。 3.负责日常维修工具的检查保养维护管理工作和个人划分区域现场整理工作，排查安全隐患。 4.对所辖设备使用和维护保养提出合理化建议，不断提高设备安全性能和降低设备维护成本。 5.在设备维修时一并对设备进行巡查，了解设备运行和维修后的运转状况，发现设备及时上报处理。 6.及时报告生产过程中发生的事故和隐患。 7.参与班组所辖设备检修作业专项的检修方案的制定。 8.参加公司组织的安全培训。 …… | 1.遵守公司相关的安全生产规章制度和本岗位操作规程。 2.掌握本单位工程设备运行状况，负责工程设备在常见故障需要割、铆、焊时维修的方案制定和在较大型、关键部位维修需要割、铆、焊时的方案拟定，并参与实施。 3.做好隐患排查工作，每天对职责范围的日常维修工具进行检查保养，对划分区域现场整理，保持现场整洁干净，消除安全隐患。 4.对职责范围内的运矿车、装载机、挖掘机等设备使用和维护保养提出合理化建议，提高设备安全运行性能和降低设备维护成本。 5.维修前后，详细了解设备运行和维修后的运转状况，并根据运行状况优化维修方案。 6.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积极参与抢险。 7.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。 8.积极参与班组所辖设备检修作业专项的检修方案制定，并提出合理化建议。 9.参加公司组织的安全培训，学习安全知识和掌握必备的安全技能。 …… |  |
| 2-15 | 电工 | 1.认真执行好各项设备管理制度,积极提出有效、可行的电器设备供电、运行、保养方案。 2.负责科室所有电气设备巡检、检修。 3.负责科室电气设备的安装、修理与保养工作。熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。严格遵守分厂安全规程，保证安全供电，保证电气设备正常运转。 4.参加公司组织的安全培训。 …… | 1.遵守公司相关的安全生产规章制度。 2.掌握本单位电器设备运行状况，对职责范围内的电器设备进行定期保养和巡查检修。 3.每天对职责范围的电器设备进行巡视检查和隐患排查，发现问题及时维修，并报告相关领导。 4.对职责范围内的电器设备使用和维护保养提出合理化建议，提高设备安全运行性能，降低维护成本。 5.对设备发生故障，做到随叫随到，及时排除故障，确保设备运转正常。维修作业时，严格执行分厂各项安全操作规程，做好警示标志，确保安全后方可进行维修作业，并有权拒绝违规指挥。 6.维修前后，详细了解设备运行和维修后的运转状况，并根据运行状况优化维修方案。 7.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积极参与抢险。 8.参加公司组织的安全培训，学习安全知识和掌握必备的安全技能 …… |  |
| 2-16 | 爆破队长 | 1.主持爆破队全面工作。 2.负责组织学习有关安全生产法律法规、标准规程、操作技能及传达上级文件精神。 3.负责本队管理制度建立健全，并组织实施。 4.负责组织落实爆破施工任务。 5.负责安排爆破警戒及下达起爆命令。 6.参加公司组织的安全培训。 …… | 1.根据矿山采剥进度情况，组织制定爆破计划。 2.组织编制爆破设计方案。 3.负责组织学习有关安全生产法律法规、标准规程、操作技能及传达上级文件精神。 4.参与制订项目有关安全管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，并监督落实情况。 5.监督区域内的各类隐患整改，对整改情况进行复查，并填写复查记录。 6.发现逾期未整改情况及时向安全总监汇报。 7.开展现场安全检查，对一般违章行为及时制止，对严重违章行为和生产安全隐患责令纠正和整改。 8.如实记录安全检查情况。 9.参加公司组织的安全培训，学习安全知识和掌握必备的安全技能 …… |  |
| 2-17 | 爆破副队长 | 1.协助队长进行日常管理工作。 2.负责安排落实本人其他岗位职责。 3.协助队长组织实施爆破任务。 4.参加公司组织的安全培训。 …… | 参与制定爆破计划。 2.参与组织学习有关安全生产法律法规、标准规程、操作技能及传达上级文件精神。 3.参与制订项目有关安全管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，并监督落实情况； 4.监督区域内的各类隐患整改，对整改情况进行复查，并填写复查记录 5.发现逾期未整改情况及时向安全总监汇报； 6.开展现场安全检查，对一般违章行为及时制止，对严重违章行为和生产安全隐患责令纠正和整改。 7.如实记录安全检查情况。 8.参加公司组织的安全培训，学习安全知识和掌握必备的安全技能 …… |  |
| 2-18 | 爆破队兼职安全员 | 1.负责新进员工班组级安全教育工作。 2.负责爆破器材运输、贮存和使用过程中的安全管理。 3.检查爆破施工现场，发现隐患及时上报或处理，当作业环境威胁人身和爆破器材安全时应当制止爆破作业。 4.负责爆破作业区安全警示标志的设置，严防无关人员、设备进入。 5.参加公司组织的安全培训。 …… | 1.负责做好新进员工班组级安全教育工作。 2.监督爆破器材运输、贮存和使用过程中各类安全防范措施是否落实到位。 3.监督检查爆破施工现场作业人员操作行为是否符合安全操作规程、爆破设计要求，施工期间各项安全防护措施是否到位。发现隐患问题及时如实记录，并及时上报或处理。 4.监督所辖区域内的各类隐患整改，对整改情况进行复查。 5.开展安全检查，制止并纠正现场“三违”现象，发现生产安全隐患及时做出处置。 6.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督，负责爆破作业区安全警示标志的设置，严防无关人员、设备进入。 7.参加公司组织的安全培训，学习安全知识和掌握必备的安全技能 …… |  |
| 2-19 | 爆破员 | 1.负责按设计实施装药、堵塞、联网、警戒、起爆工作。 2.负责现场爆破器材的领取、使用、 保管、清退工作。 3.负责爆破后检查及盲炮处理工作。 4.参加公司组织的安全培训。 …… | 1.遵守公司相关的安全生产规章制度。 2.负责现场爆破器材的领取、使用、 保管、清退工作， 严格落实爆破各类安全防范措施。 3.听从队长或副队长指挥。 4.负责按设计实施装药、堵塞、联网、警戒、起爆工作。 5..严格按照爆破规程进行操作。装药前，开展岗位安全检查，确认无安全隐患后再装药、堵塞。装药后，经检查无误后再联网；撤出到达安全距离落实警戒措施，接到起爆指令后，再启动爆破；爆破后，开展现场全面安全检查，发现盲炮或其他隐患问题要立即报告队长或副队长，并提出解决办法或按要求进行处理。 6.参加公司组织的安全培训，学习安全知识和掌握必备的安全技能 …… |  |
| 2-21 | 钻机工 | 1.负责设备日常点检、保养和维护。 2.负责采场矿岩穿孔，为爆破施工提供合格的钻孔。 3.负责按穿孔设计说明施工作业，保证孔深、穿孔角度、方向符合设计要求。 4.负责本岗位隐患排查。 5.参加公司组织的安全培训。 …… | 1.遵守公司相关的安全生产规章制度。 2..负责钻孔设备日常点检、保养和维护，及时填写保养和维护记录。 3.负责采场矿岩穿孔，严格按操作规程要求操作钻机，落实施工期间安全防护措施，确保施工安全。 4.负责按穿孔设计说明施工作业，保证孔深、穿孔角度、方向符合设计要求，为爆破施工提供合格的钻孔。及时如实记录穿孔情况。 5.负责钻机转移过程的具体安排和安全，并在施工前明确地埋设施。 6.负责准备施工过程中所需要的工具和材料，并对设备工具、材料以及燃油等进行保管。 7.开展岗位隐患排查，发现生产安全隐患立即报告，并参与处置。 8.参加公司组织的安全培训，学习安全知识和掌握必备的安全技能 …… |  |
|  | …… |  |  |  |

注：各露天矿山企业应结合本单位组织结构实际，参照模板范例编制企业管理层（董事长、总工程师、安全总监等）、矿山管理层（采矿车间（矿长）、安全科长、采运科、设备科等）、班组长（采运班、削顶班、机电班等）、一线员工（安全员、钻机工、挖掘进机驾驶员、装载机驾驶员、运矿车驾驶员、矿山信号工、机修工、电工等）四层岗位和爆破外包单位（爆破队长、副队长、安全员、爆破员等）《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是落实企业安全生产主体责任的关键工作内容。

三、露天矿山重大安全风险管控责任清单

| 序号 | 风险类别 | 主要风险概述 | 主要管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 爆破伤害 | 1.外包相关方或人员资质不足，爆破设计失当。 2.未按规程进行爆破作业。 3..爆破警戒不到位。 4.爆破作业产生飞石。 ...... | 1.签订外包合同前查验相关方及其人员资质。 2.按《爆破作业安全操作规程》实施爆破作业。 3.严格执行爆破设计和审查批准制度。 4.严格按爆破设计施工。 5.按设计设置警戒范围 ...... |  |
| 3-2 | 坍塌 | 1.地质结构不稳定。 2.暴雨、地震等外因。 3.边坡角过大，台阶高度过大。 4.日常监测、分析不到位。 5.爆破作业未按设计施工。 ...... | 1.定期对边坡、排土场、地质隐患点进行连续监测和分析，并制定控制措施。 2.严格按设计终了边坡角、台阶坡面角、台阶高度组织施工。 3.大中型矿山每5年进行边坡稳定性评估。 4.严格按穿孔设计穿孔，按爆破设计装药和爆破。 ...... |  |
| 3-3 | 高处坠落 | 1.防护标杆缺失或损坏。 2.高处作业未经许可。 3.安全防护措施不当。 4.上下交叉作业。 ...... | 1.定期检查，保持防护栏杆等警示警戒标志完好有效，不得攀爬、坐靠栏杆。严格执行临时高处作业许可制度。 2..正确使用符合要求的安全防护用具，安全带禁止高挂低用。 3.不得在同一坠落面同时进行上、下两处及以上的高处作业，特殊情况需要的，必须做好物理隔离措施。 ...... |  |
| 3-4 | 机械伤害 | 1.设备运转时违规操作。 2.停运设备误启动。 3.制动装置、紧急制动装置失灵。 4.操作时未注意周边环境。 ...... | 1.遵守安全操作规程，禁止在设备运转时进行可能造成肢体、头发、服饰卷入设备的工作。 2.启动设备时，及时做好与现场人员沟通。 3.定期检查，保证制动装置、紧急制动装置。 4.定期检查周边环境，清理杂物，保持足够的避让空间。 ...... |  |
| 3-5 | 触电伤害 | 1.电力使用、检修、电焊作业。 2.电焊作业。 3.临时用电。 ...... | 1.定期检查，确保线路、设备及其防护措施完好。不私自增加用电设备或使用大功率电器。 2.取得动火作业许可，安全员全过程监督。 3.按规定制定落实安全技术措施，并获得作业许可。 ...... |  |
| 3-6 | 车辆伤害 | 1.运输车超载、超速。 2.驾驶员违章。 3.场内车辆不服从指挥。 4.无证驾驶。 ...... | 1. 装车时严禁超载装车。 2.严格按照装载标准和道路指示行驶，严禁超速行驶。 3.加强驾驶员工余管理，合理安排驾驶员作业时间；不得疲劳驾驶，严格遵守运输车安全操作规程。 4.加强现场管理，保持足够的安全距离，禁止无关人员进入工程机具作业范围。 5.严格按照交通规则驾驶车辆，服从矿山统一指挥。 6.严禁无证驾驶车辆。 ...... |  |

四、露天矿山日常安全工作清单参考模板

1、露天矿山安全生产隐患排查治理清单

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.6 | 台阶 | +XXXm台阶高度12m大于设计台阶高度10m，超高2m。 | 重大隐患 | 1.削平、降段。 2.按设计放线施工。 | 30天 | 2020.11.3 | XXX | 2020.11.5 | XXX | 合格 |  |
| 2020.10.8 | 台阶 | +XXXm台阶边缘有浮石。 | 一般隐患 | 1.采用挖掘机进行处理 2.每天巡查，发现浮石立即处理。 | 2天 | 2020.10.8 | XXX | 2020.10.9 | XXX | 合格 |  |
| 2020.10.8 | 各平台 | 高程、防坠、警戒等标志不全，缺少XXX、XXX。 | 一般隐患 | 1.每个平台设置2个高程标志。 2.工作平台设置警戒彩条带。 3.工作平台设置2个防坠提醒牌。 | 2天 | 2020.10.9 | XXX | 2020.10.10 | XXX | 合格 |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制《隐患排查治理清单》。

2、露天矿山日常检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 日常检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-2-1 | 爆破 | 1.爆破器材的领用记录是否完善。 2.是否在爆破现场进行安全交底。 3.在有滑坡、危石坠落危险，又无防护措施的作业面作业。 4.爆破现场有无爆破设计，施工人员是否了解爆破设计。 5.钻孔角度、深度、间排距是否符合设计要求。 6.爆破前警戒工作是否到位；醒目的警示牌、红旗、警戒线是否设置，是否满足爆破安全要求。 7.爆破施工是否严格按设计进行装药、联网及炮孔堵塞。 8.爆破技术人员是否对第一排孔的最小抵抗线进行测定。 9.装药和堵塞是否违规使用非木、竹制的炮棍，是否用力猛捣。 10.装药结束后，是否进行检查验收，并安排专人在爆破前进行监护。 11.爆破前预警信号是否清晰、是否对警戒范围内进行全面清场。 12.爆破设计的警戒示意图是否与现场一致。 13.爆破后是否检查进行盲炮检查，确认安全后，方可解除警报。 14..爆破器材是否与设计相符。 15.装药前，非爆破作业人员和机械是否由爆破安全员指定拆离至安全地点或采取防护措施，否则不得将爆破器材运到工作面。 16.在搬运爆破器材时，是否做到谨慎小心、轻拿轻放，严禁冲击、碰撞、翻滚或抛掷。 17.剩余的爆破器材是否按规定退还炸药库，并填写记录。 …… |  |
| 4-2-2 | 运输矿岩 | 1.驾驶员出车前，应对照《车辆检查表》进行出车前检查。 2.上下驾驶室扶梯完好稳固。驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固。 3.灯光齐全有效；喇叭、倒车蜂鸣器有效，无故障。 4.在各种障碍物下起斗时，必须与其保持3米以上的距离。 5.发动机过热时，必须等待水箱降温后，戴好手套再开水箱盖，脸部严禁正对加水口。 6.工具箱内无油污、无积灰、无杂物、无积水，工具完好。 7.装车时，严禁运矿车驾驶员停留在车辆踏板上或有落石危险的地方。 8.车辆从工作面重载下坡时必须提前开启淋水，不得间断使用。 9.车辆重载下坡时车速不得超过25Km/h；空车行驶时速度不得超过30Km/h。 10.坡道停车时车距保持5米以上，且人不得离车。 11.车辆运行中不准吸烟、吃东西、玩手机、操作终端等做妨碍行车安全的动作。 12.仪表盘工作正常并完整，刻度清晰。 13.行驶过程中严禁碾轧钻机气管，爆破时按爆破人员指定位置和要求进行躲炮。 14.会车时，减速靠右行驶；在有障碍和狭窄路段时，空车让重车先行，前方有障碍时，让对方车先行。 15.车辆在下坡过程中，出现刹车失灵时，严禁出现换挡、抢挡现象。 16.运矿车在排除故障或维修时，发动机一定要熄火断电停放在平稳地面。 17.维修时，悬挂警示牌，修理厂维修后，必须测试刹车和检查淋水效果。 18.雾天作业应严格按照《雾天安全生产操作规程》执行。 …… |  |
| …… | …… |  |  |

3、露天矿山专项安全检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 检查要求或依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-3-1 | 安全设施设计 | 有批准的安全设施设计，现场与设计相符。 …… | 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）4.9矿山企业的新建、改建、扩建工程，应经过安全条件论证及安全、职业危害评价。新建、改建、扩建工程的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资，应纳入工程概算。 …… |
| 4-3-2 | 边坡稳定性 | 台阶坡面角小于或等于设计最大坡面角；终了边坡角小于或等于设计终了边坡角。大中型矿山每5年进行一次边坡稳定性评估 …… | 工作帮坡角过大，台阶（分层）高度超过设计高度均会降低台阶或边坡的稳定性，易发生边坡滑坡甚至坍塌事故。 工作帮坡角是指露天矿工作帮最上一个台阶坡底线和最下一个台阶坡底线所构成的假象坡面与水平的夹角。台阶高度指的是并段后的台阶高度。分层高度指小型露天采石场开采时分层的高度。 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）第十五条规定：“分层开采的分层高度由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米”。 采场边坡稳定性是生产过程中不可忽视的问题，一旦采场边坡、排土场的稳定性达不到要求，往往容易边坡、排土场垮塌、滑坡等事故的发生，造成人员伤亡。 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.2.4.5条规定：“矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度，每5年至少进行一次边坡稳定性分析”。 …… |
| 4-3-3 | 上山道路 | 坡度不得大于设计坡度10%以上。 …… | 露天矿上山道路一般承担着矿山的人员、设备运输、检修、消防安全通道的作用。上山道路在设计中一般以行驶安全、稳定为主，在设计时综合考虑了车辆型号、坡长等因素。增大坡度角度将给车辆的安全行驶带来重大的隐患。 …… |
| 4-3-4 | 边坡在线监测 | 对200米以上的露天矿山边坡和堆置高度超过200米以上的排土场进行在线监测。 …… | 国家安全监管总局《关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）中要求：边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度200米以上的排土场，必须进行在线监测。 高度200米及以上的边坡或排土场可参照《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）进行在线监测。设计中对高度超过200米（含）的边坡或排土场进行了在线监测设计，则应依据设计安装在线监测系统。 …… |
| …… | …… |  |  |

附件2

地下矿山安全生产管理责任清单参考模板（2020年版）

# 一、地下矿山企业安全生产主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 金属非金属地下矿山 | 1.物资保障责任。具备安全生产条件；履行建设项目安全设施“三同时”的规定；为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。 2.资金投入责任。按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；为从业人员缴纳工伤保险费；保证安全生产教育培训的资金。 3.机构设置和人员配备责任。设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；设置安全技术管理机构，配备相关专业技术人员。非煤矿山企业要设立技术总负责人，并明确技术总负责人在企业主要负责人的领导下，对矿山生产技术工作负总责。与此同时，要设立生产技术管理机构，配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员。地下矿山还必须配备通风等专业技术人员。 4.规章制度制定责任。遵守国家安全生产法律法规，建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程（或作业规程、作业指导书）。 5.安全生产宣传教育培训责任。组织从业人员参加安全生产教育培训，经考试考核合格才安排上岗。“三项岗位人员”取得相关上岗资格证书。 6.安全管理责任。推进安全生产标准化建设；创建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系；对重大危险源实施监控；及时消除事故隐患；统一协调管理相关方的安全生产工作。 7.应急管理责任。设置应急管理机构，依法建立专（兼）职应急救援队伍或与临近的专职救援队伍签订应急救援协议。制定并实施安全生产事故应急预案；按规定报告生产安全事故，及时开展事故抢险救援；妥善处理事故善后工作。 …… |

二、地下矿山安全生产岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人（董事长、总经理或实际控制人） | 1.建立、健全公司安全生产责任制。 2.组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。 3.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。 4.保证公司安全生产投入的有效实施。 5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 6.组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。 7.及时、如实报告生产安全事故。 …… | 1.组织建立健全或修订公司岗位安全生产责任制并签发。每年年初签订公司及个人安全生产承诺书，并与公司各部门（生产单位）负责人签订当年安全目标责任书和安全生产承诺书。建立公司安全生产责任制考核机制，每季度至少组织实施1次考核。 2.组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。 3.组织制定公司年度安全生产教育培训计划并签发实施。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 4.批准公司年度安全预算。批准足额提取和使用安全生产费用。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司安全教育、培训、工伤保险等所需资金。 5.每季度组织开展至少1次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。 6.每季度检查1次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。 7.每季度至少主持召开1次公司安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。 8.每年至少组织1次安全标准化考评，提升企业标准化水平。 9.组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向应急管理部门备案。建立公司应急救援体系，按年度计划组织公司级应急演练。 10.接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，组织指挥抢险救援。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。 …… |  |
| 2-2 | 总工程师（技术负责人） | 1.全面负责技术管理工作，是安全生产技术第一责任人。 2.负责组织开展建设项目“三同时”工作 3.参与或组织安全生产教育培训。 4.督促落实重大危险源的安全管理措施。 5.参与事故抢险和应急演练。 6.参与生产安全事故隐患排查与治理。 7.推进新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。 …… | 1.参与制定公司安全生产规章制度。负责审查分管部门负责人安全生产责任制。组织制定或审核公司应对生产安全事故的应急预案中的技术措施。组织制定、审核相关安全技术措施、落实隐患整改过程中的安全技术保障工作。 2.为建设项目“三同时”工作提供技术资料。审核建设项目安全预评价、安全设施设计、安全设施竣工验收的合规性。参与建设项目“三同时”验收工作。 3.参与制定公司年度安全生产教育培训计划（重点是各专业技术操作岗位和管理岗位人员），制定各专业岗位安全知识、技能考核办法。 4.牵头组织制定中毒窒息、爆破作业、透水淹井、冒顶片帮等重大风险管控措施。负责审批地下矿山开采技术文件和技术措施。负责监督地质测量、采矿、通风、机电运输等安全技术措施落实情况。 5.参与指挥事故抢险救援。每年至少1次参与指挥事故应急演练。参与公司生产安全事故发生的技术原因调查、分析、鉴定，并提出改进措施。 6.参与安全检查，排查事故隐患。督促检查安全生产技术管理制度、安全技术措施等制度执行情况。督促落实事故防范安全技术措施。 7.参与安全标准化考评，从安全技术上提出改进提升措施。 8.负责推进先进适用的新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。吸纳相邻矿山适用工艺和技术。 …… |  |
| 2-3 | 安全总监（安全副总经理、安全副矿长） | 1.组织或者参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。 2.组织或者参与拟订公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 3.督促落实公司重大危险源的安全管理措施。 4.组织或者参与公司应急演练。 5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 7.督促落实公司安全生产整改措施。 8.安全绩效考评。 …… | 1.组织或参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。监督各级人员落实公司各项安全生产规章制度。参与事故抢险救援、事故调查，落实防范措施。 2.拟订公司年度安全生产教育培训计划（包括生产及辅助岗位一线人员）。制定除了专业技术岗位和专业技术管理岗位人员以外其他人员的安全知识和技能考核办法。组织或督促开展安全生产教育培训，如实记录安全生产教育培训情况。 3.督促各级人员落实矿山井下采矿、掘进、通风、机电、运输等各系统安全管理措施。每周对矿山采场、掘进工作面等进行安全检查。 4.拟定公司年度应急演练计划。参与公司应急演练，评估和总结演练情况，并对参与人员开展培训。监督车间应急演练开展情况。 5.参与公司综合性、季节性、节假日安全检查。每周或不定时对现场进行安全检查。 6.每周监督检查防中毒窒息、爆破作业、透水淹井、冒顶片帮等重大风险管控措施落实情况。 7.现场检查期间，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等违章行为。 8.督促各级人员整改公司综合性、季节性、节假日安全检查以及监管部门安全检查发现的隐患，确保整改率100%。 9.参与安全标准化考评，从安全管理制度上提出改进提升措施。 10.每月对公司全体员工开展安全绩效考评。 …… |  |
| 2-4 | 矿长（采矿车间主任） | 1.是采矿车间安全生产工作第一责任人，全面负责采矿车间安全管理工作。 2.开展车间安全生产教育和培训。 3.参与或开展安全检查，排除生产安全事故隐患。 4.参与或组织安全会议，研究和解决生产安全问题。 5.熟知公司生产安全事故应急预案。 6.及时、如实报告生产安全事故。 7.管控属地范围内的安全风险。 …… | 1.年初与车间员工签订安全目标责任书和个人安全生产承诺书。每月对车间员工进行安全生产责任制考核。督促车间员工执行公司各项安全管理制度。 2.组织和监督车间安全教育培训。安排新工人（包括代培人员、实习生、临时工）的车间级、班组级安全教育培训。落实“师带徒”培训工作。 3.参与公司或每周组织车间安全检查，整改事故隐患。 4.每周组织召开车间安全会议，传达上级安全精神，部署安全工作。 5.组织车间员工学习公司生产安全事故应急预案。组织车间级应急演练。 6.车间发生生产安全事故后，立即向上级领导报告。及时赶赴现场，参与抢救。参与或配合事故调查，落实事故防范措施。组织员工学习事故案例，吸取事故教训。 7.落实矿山井下重大风险管控措施。每周对采场、掘进工作面、井下安全设施设备等开展检查，做好检查记录。组织制定车间重大风险作业实施方案，报送公司审批后，落实实施方案。签批属地作业许可票证（吊装、动火、高处、受限空间、临时用电等作业票）。 8.做好车间人员值班安排，并参与值班。听取和采纳员工在生产安全方面的合理化建议。 9.每月组织1次安全标准化考评，提升安全生产管理水平。 …… |  |
| 2-5 | 安全科（科长及工作人员） | 1.安全年度目标及考核。 2.安全工作计划及检查。 3.安全投入计划及监督实施。 4.安全生产规章制度。 5.实施安全生产宣传、教育和培训。 6.参与应急救援预案编制和演练。 7.开展安全风险分析、安全检查和事故隐患排查。 …… | 1.在分管矿长领导下，组织制定安全生产年度管理目标并实施考核工作。 2.拟订矿山安全生产工作计划，明确各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查。 3.参与制定安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或监督相关部门实施。 4.组织拟订或修订安全生产规章制度，参与、审查安全技术操作规程、作业规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。 5.组织实施安全生产宣传、教育和培训，总结推广安全生产经验，如实记录安全生产教育培训情况。 6.参与生产安全事故应急救援预案编制、培训和应急救援演练。 7.组织开展安全风险分析评估、事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理，如实记录并报告有关负责人，督促落实整改措施；情况紧急的，责令停止作业，并立即报告有关负责人予以处理；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为。 8.对重大危险源和重大事故隐患登记建档，并跟踪督促落实相关安全管理和整治措施。 9..组织或参与生产安全事故调查处理，承担伤亡事故、职业病的统计、分析和报告，并提出防范措施。 10.参与相关安全标准化考评，提出加强安全生产管理意见建议。 …… |  |
| 2-6 | 生产技术科（科长及工作人员） | 1.负责矿山井下采掘、运输、地质测量、水害防治管理工作，对工作中存在的问题提出解决意见和建议。 2.组织制定采掘、运输地质测量、水害防治管理工作计划，并督促检查落实。 3.负责矿山采掘、运输操作规程、作业规程（作业指导书）和安全技术措施编制、生产施工组织设计和现场监督管理工作。 4.组织制定本部门各岗位安全生产责任制。 5.负责组织业务范围内的灾害预防与处理计划的编制工作。 …… | 1.在矿领导的领导下，负责矿山井下采掘、运输、地质测量、水害防治管理工作，对工作中存在的问题提出解决意见和建议。 2.每月组织1次采掘、运输和水害防治的安全风险分析评估、安全专项检查和隐患排查，落实安全隐患的整改工作，确保采掘工作面顶板管理、运输和水害防治工作到位。 3.组织制定采掘、运输地质测量、水害防治管理工作计划，并督促检查落实。 4.组织制定本部门各岗位安全生产责任制，并按规定进行考核。 5.负责矿山采掘、运输操作规程、作业规程（作业指导书）和安全技术措施编制、生产施工组织设计和现场监督管理工作。 .6.负责组织业务范围内的灾害预防与处理计划的编制工作，组织落实采掘、运输和水害防治等方面安全生产教育培训。 7.组织制定有关加强采掘安全技术管理措施和办法，按措施、规程组织作业。每月至少组织1次采掘工程质量验收。 8.参加、组织生产技术专项会议，对生产技术工作中存在的问题提出解决意见和建议，及时协调工作中出现的各种问题。对有关安全生产的安排和决议负责督促、检查、落实。 9.参与相关安全标准化考评，提出改进采掘安全技术管理意见和建议。 …… |  |
| 2-7 | 通风科（科长及工作人员） | 1.负责矿山井下通风、通风构筑物和防尘工作。 2.对通风工作中存在的问题提出解决意见和建议。 3.组织制定通风工作计划，并督促检查落实。 4.负责矿山通风安全技术措施编制、技术组织、管理工作。 5.组织制定本部门各岗位安全生产责任制。 6.负责组织业务范围内的灾害预防与处理计划的编制工作。 7.组织制定有关强化通风管理措施和办法，按措施、规程组织作业。 …… | 1.在总工程师（技术负责人）的领导下，负责矿山井下通风、密闭和防尘等工作。 2.参加、组织通风专项会议，对通风工作中存在的问题提出解决意见和建议，及时协调工作中出现的各种问题。对有关安全生产的安排和决议负责督促、检查、落实。 3.组织制定通风工作计划，并督促检查落实。每月至少1次对通风系统的专项检查和隐患排查，可靠性分析评估，确保通风设施可靠，无微风、无风巷道，无串联通风和局部通风机循环风。 4.负责矿山通风安全技术措施编制、施工组织设计和管理工作，组织通风队实施落实。 5.组织制定本部门各岗位安全生产责任制，并按规定进行考核。 6.负责组织业务范围内的灾害预防与处理计划的编制工作，组织落实通风和防中毒窒息等方面安全生产教育培训。 7.组织制定有关加强通风安全管理措施和办法，按措施、规程组织作业。 8. 负责组织对通风构筑物的施工和维护，每月至少组织测定1次作业地点的气象条件（温度、湿度和风速等），并根据测定结果，按需进行风量分配，保证矿井通风系统的合理、稳定、可靠。 9.参与相关安全标准化考评，提出改进通风安全技术管理意见和建议。 …… |  |
| 2-8 | 机电科（科长及工作人员） | 1.负责机电设备的安全管理工作。 2.负责机电设备风险评估分析。 3.负责制定机械和电气设备操作规程。 4.推广应用新设备，淘汰严禁使用设备。 5.负责机电设备检查。 …… | 1.认真贯彻执行国家有关机电设备、电气安全管理的法律、法规、标准和公司有关安全生产规章制度。协助分管领导做好矿山设备、电气安全管理。 2.每月1次组织机电设备的安全大检查和隐患排查，安全风险分析评估，落实安全隐患的整改工作，确保设备、安全装置、设施完善有效。 3.定期或不定期组织制定机械和电气设备安全操作规程及维护保养安全管理制度，并负责监督执行。 4.制订和修订机电设备大、中修，年终检修计划和维修安全技术措施，并督促实施。 5.组织特种设备、设施的定期检测，并督促各种检测数据和技术资料及时存档。对检测不合格的特种设备、设施制定整改计划，并督促落实。 6.推广应用技术先进、安全性能高的新设备，淘汰严禁使用设备。组织机电人员进行新设备的安全技术培训，提高操作人员安全操作技能。 7.定期组织有关人员进行机电设备安全检查和参加安全大检查。对不符合安全规程标准的及时解决。对无法立即解决的，必须采取可靠的防范措施，方可运转，并将其列入整改计划，限期整改解决。 8.参与相关安全标准化考评，提出改进机电设备安全技术管理意见和建议。 …… |  |
| 2-9 | 值班调度员 | 1.开展全矿调度工作。 2.负责矿山日常生产、安全的协调调度和记录、统计、分析工作。 3.做好“上传下达”工作。 4.掌握生产、安全动态。 5.负责建立完整的原始记录。 …… | 1.在值班矿长的领导下开展全矿调度工作。 2.负责矿山日常生产、安全的协调调度和记录、统计、分析工作，在值班结束当天将值班资料与接班人员交接清楚。 3.做好“上传下达”工作。及时准确的向下传达生产任务、安全指令等；负责向有关领导及时汇报安全生产情况及主要生产数据。 4.随时掌握生产、安全动态；对主要设备、系统的运行情况进行重点了解，发现问题应认真记录并按程序及时如实上报 。 5.各中段和点位如有设备检修、停产、装车延误、或其它影响生产的情况应及时报告并说明原因，按程序及时向有关领导汇报。 6.建立健全完整的原始记录，及时提出调度报表和生产、安全动态分析资料，做到汇报及时、数字准确、内容完整、问题真实。 …… |  |
| 2-10 | 通风队长及副队长 | 1.对矿井通风系统、通风设施、通风标准化等工作全面负责。 2.熟悉矿井通风系统，风量分配。 3.负责对矿井通风工作的具体落实和检查。 4.负责组织好安全学习，参加安全现场办公会。 …… | 1.在矿领导和通风科的领导下，定期开展矿井通风系统优化，组织通风设施的设置和维修，开展通风系统标准化建设等工作。 2.熟悉掌握本队各工种业务及通风管理的各项规定，对生产现场的通风安全工作负有检查、指导、督促整改的责任。 3.熟悉矿井通风系统、风量分配、有害气体等情况，根据安全生产的需要及时提出调整通风系统措施，并对系统调整中的安全工作负责。 4.每月至少检查1次矿井通风安全管理制度及有关工作部署的具体落实情况，掌握全队通风安全工作的重点。 5.负责组织好全队员工安全学习，参加安全现场办公会。召开好班前会，有针对性地交待当班安全注意事项。 …… |  |
| 2-11 | 采矿队长及副队长 | 1.负责采矿的安全管理工作。 2.负责对矿下达的各项生产任务的总体安排和布置，按时完成各项生产任务和经济技术指标。 3.负责编制采矿安全技术措施计划，并贯彻落实。 4.做好职工的安全教育和安全技术考核工作。 5.排查安全风险和事故隐患，制止违章作业。 6.负责组织采场的隐患的排查并督促隐患治理。 7.参加各类事故的调查和处理。 …… | 1.在矿领导和有关科室的领导下，落实采矿的安全管理制度和安全作业规程（作业指导书），贯彻上级有关安全生产的指示和规定，并监督检查执行情况。 2.坚持将安全生产任务与安全工作要求同步部署，按时完成各项生产任务和安全经济技术指标；组织好每月的采矿队队务会议和班组长会，及时总结安全生产情况，布置生产任务。 3.参加制订、修订采矿有关安全生产管理制度和安全技术规程、措施，并检查执行情况。根据实际提出有针对性的技术措施建议。 4.深入现场检查，及时排查安全风险和事故隐患，制止违章作业，对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请领导处理；监督检查劳动防护用品的正确佩戴和使用。 5落实采场安全设施、防护器材、消防器材的维护管理，负责组织采场的隐患的排查并督促隐患治理，掌握采场尘毒情况，提出改进意见和建议。 6.组织开展采矿安全标准化建设，做好班组安全标准化考评验收工伤。 7.参加各类事故的调查和处理，负责采场的生产事故统计分析和上报工作。 8.积极推广使用地下采矿新技术、新工艺。 …… |  |
| 2-12 | 掘进队长及副队长 | 1.负责掘进工作面的安全管理工作。 2.负责对矿下达的各项生产任务的总体安排和布置。 3.排查安全风险和事故隐患。 4.要摆正安全与生产、生产与质量的正确关系。 5.负责各种安全技术措施和有关规章制度的贯彻与落实。 6.组织好每月的掘进队队务会议和班组长会。 7.积极推广使用安全生产方面的新技术、新工艺。 …… | 1.在矿领导和关科室的领导下，落实掘进工作面的安全管理工作，贯彻上级有关安全生产的指示和规定，并监督检查执行情况。 2.负责对矿下达的各项生产任务的总体安排和布置，按时完成各项生产任务和经济技术指标。在布置安全生产任务的同时，要同时布置安全工作，严禁违规进行掘进作业。组织好每月的掘进队队务会议和班组长会，及时总结安全生产情况，布置生产任务。 3.每天深入现场检查，及时排查安全风险和事故隐患，制止违章作业，对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请带班领导或其他领导处理。 4.在布置安全生产任务的同时，要同时布置安全工作，严禁无视规程措施施工。在指挥生产时，要摆正安全与生产、生产与质量的正确关系，严禁违章指挥，坚决制止违章作业。 5.落实各种安全技术措施和有关规章制度的贯彻与落实，并根据实际情况提出安全技术措施建议。 6.组织好每月的掘进队队务会议和班组长会，及时总结安全生产情况，布置生产任务，并亲自主持重大安全问题的调查处理。 7.积极推广使用井下掘进新技术、新工艺。 …… |  |
| 2-13 | 采矿班长 | 1.负责全班人员认真执行安全规章制度。 2.负责制定实施班组控制异常和未遂事故的安全目标。 3.作业前进行安全技术交底。 4.组织开展班前会议。 5.检查本班组作业现场的安全环境。 6.拒绝违章的生产指令。 …… | 1.带领本班组人员认真学习执行安全规章制度和安全操作规程、作业规程（作业指导书），及时制止违章行为。定期组织学习事故通报、吸取教训、采取措施，开展警示教育，防止同类事故重复发生。 2.实施班组控制异常和未遂事故的安全目标，组织开展采矿岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，及时发现问题和对异常情况进行安全控制。 3.督促本班打眼工、支柱工、放炮员、耙矿工等人员在采矿过程中严按章作业和正确使用设备。作业前进行安全技术交底并做好记录。 4.每天组织开展班前会议、班后总结、安全检查、安全日等活动，并做好记录。认真落实班前有提醒、班中有警醒、班后有反醒的“三醒”制度，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害）。 5.作业前认真检查确认本班组作业现场的安全环境，安全设施、设备、工器具的安全状况，对发现的隐患按规定及时处理或及时汇报。如实填写隐患排查确认清单。 6.支持安全员履行自己的职责，落实改进措施。拒绝违章的生产指令，听从专职安全员和现场其他领导的指导，做好上、下班交接工作。 …… |  |
| 2-14 | 掘进班长 | 1.负责全班人员认真执行安全规章制度。 2.负责制定实施班组控制异常和未遂事故的安全目标。 3.作业前进行安全技术交底。 4.组织开展班前会议。 5.检查本班组作业现场的安全环境。 6.拒绝违章的生产指令。 …… | 1.带领本班组人员认真学习执行安全规章制度和安全操作规程、作业规程（作业指导书），及时制止违章行为。定期组织学习事故通报、吸取教训、采取措施，开展警示教育，防止同类事故重复发生。 2.实施班组控制异常和未遂事故的安全目标，组织开展采矿岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，及时发现问题和对异常情况进行安全控制。 3.督促本班打眼工、支柱工、放炮员、出矿员等人员在掘进施工过程中严按章作业和正确使用设备。作业前进行安全技术交底并做好记录。 4.每天组织开展班前会议、班后总结、安全检查、安全日等活动，并做好记录。认真落实班前有提醒、班中有警醒、班后有反醒的“三醒”制度，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害）。 5.作业前认真检查本班组作业现场的安全环境，安全设施、设备、工器具的安全状况，对发现的隐患按规定及时处理或及时汇报。如实填写隐患排查确认清单。 6.支持安全员履行自己的职责，落实改进措施。拒绝违章的生产指令，听从专职安全员和现场其他领导的指导，做好上、下班交接工作。 …… |  |
| 2-15 | 安全员 | 1.遵章守纪，做好交接班。 2.注意安全，发现事故隐患立即排除或上报。 3.参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训。 4.监督、检查员工遵守安全生产规章制度情况。 5..检查安全设施、设备及安全防护装置。 6.制止“三违”，参加事故的调查分析。 7.进行安全生产现场检查。 …… | 1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品，按标准化要求作业。 2.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。 3.做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现事故隐患按规定立即排除或上报。 4.积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 5.严格执行矿山安全生产法律、法规以及公司的安全规章制度，参加应急管理部门的培训、考核，持证上岗。 6.监督、检查员工遵守安全生产规章制度情况，并将检查情况每天报告安全科。 7.检查安全设施、设备及安全防护装置，发现安全隐患，及时通知相关人员进行整改，并验收。 8.制止“三违”，参加事故的调查分析。 9.根据矿山实际情况，进行安全生产检查，对检查中发现的安全隐患，及时处理，若不能处理的，及时报告领导，并将检查处理情况记录备案。 …… |  |
| 2-16 | 电工 | 1.遵章守纪，做好交接班。 2.注意安全，发现安全隐患立即排除或上报。 3.参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训。 4.负责本职范围内的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 5.严格遵守安全操作规程。 6.深入现场，巡视检查电气设备状况及其安全防护。 7.认真填写班中修理记录。 …… | 1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 2.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。 3.做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立即排除或上报。 4.积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 5.认真学习和掌握高、低压线路、电机和电气设备先进技术，熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、操作维护保养内容。 6.严格遵守安全操作规程，按照标准化要求作业，保证安全供电，保证电气设备正常运转。 7.经常深入现场，巡视检查电气设备状况及其安全防护，倾听操作工的意见，严禁班中脱岗、串岗。 8.认真填写班中修理记录和积累好原始资料。 …… |  |
| 2-17 | 水泵工 | 1.遵章守纪，做好交接班。 2.注意安全，发现安全隐患立即排除或上报。 3.参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训。 4.负责水泵正常安全运行，及时排除水仓内积水。 5. 掌握设备的缺陷、预修情况。 6.设备发生故障及时报告有关负责人。 …… | 1. 必须经培训考核合格，持证上岗。 2.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品，按照标准化要求作业。 3.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。 4.做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现事故隐患立即排除或上报。 5.积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 6.自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、睡岗，不准做与本职工作无关的事情。 7.负责水泵正常安全运行，及时排出水仓内积水。 8.掌握设备的缺陷、预修情况，参加检修及检修后的验收工作。 9.设备发生故障不能及时处理时，要立即报告有关负责人。 10.认真填写运转记录。 …… |  |
| 2-18 | 爆破工 | 1.牢固掌握井下爆破知识。 2.必须熟悉作业规程和爆破说明书的有关规定。 3.严格执行爆破物品的有关规定。 4.必须持证上岗。 5.严格按规程要求对爆破作业。 6.了解作业现场安全状况和工作岗位存在的危险因素。 …… | 1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 2.认真学习井下爆破知识和有关爆破安全方面的规定，熟悉作业规程和爆破说明书的有关规定，必须持证上岗，并严格按照作业规程和爆破说明操作，按标准化要求作业。 3.严格执行爆破物品的领取、运送、清理退库，装配引药、装药、联线，处理瞎炮等具体规定。 4.做好爆破作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立即排除或上报。 5.严格按安全规程要求对爆破作业过程中出现的问题进行处理。如果出现盲炮、瞎炮要及时报告并正确处理。 6.未设置好警戒线，不得起爆。放炮后炮烟未排净，未经安全确认，不得进入爆破现场。 7.了解作业现场安全状况和工作岗位存在的危险因素，不违章作业、不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保员工和自身安全。 …… |  |
| 2-19 | 通风工 | 1.执行通风科、通风队工作要求。 2.熟悉和掌握通风设备设施的主要技术性能。 3.积极参加本单位职工岗位技能和安全知识培训。 4.了解作业现场安全状况和工作岗位存在的危险因素。 5.负责对职责范围内的工作作好记录。 …… | 1.认真学习井下有关通风安全管理规章制度，严格执行通风科、通风队工作要求。 2.熟悉和掌握通风设备设施的主要技术性能，熟知通风设备和设施在使用方面的要求和注意事项。认真维护保养设备设施，发现问题及时处理，并做好记录。 3.积极参加本单位职工岗位技能和安全知识培训，不断提高安全作业技能，提升自保、互保、联保意识和能力。 4.持证上岗，遵守各项安全生产规章制度，严格执行操作规程，按照标准化要求作业。 5.了解作业现场安全状况和工作岗位存在的危险因素，不违章作业、不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，对他人违章作业加以劝阻和制止。 6.认真参加班前会等安全会议，参与各类安全活动，及时完成领导交给的安全工作。执行交接班制度，认真填写交接班记录。 7.负责对服务范围内的通风系统、通风构筑物、有害有毒气体、防尘降尘装置、温度、漏风情况的检查、整改落实，并做好详细记录。 8.熟练掌握通风构筑物安装和通风设备操作要求，保质保量完成工作任务。 …… |  |
| 2-20 | 支柱工（撬毛工） | 1.必须经培训合格，持证上岗。 2.负责采掘工作面及巷道维修的支护工作。 3.负责井下采掘工作面及巷道、硐室等顶板情况巡视和撬毛。 4.按要求进行支护作业。 5.积极参加矿山组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 …… | 1.必须经考核培训合格，持证上岗。 2.在班组长的领导下，按照作业规程或设计要求执行采掘工作面及巷道维修的支护工作，按照标准化要求作业。 3.认真执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品；认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项；服从带班队长、班长的分配，协同其它工种共同完成当班任务。 4.做好作业前、作业中及作业后的安全隐患排查，发现事故隐患立即排除或上报。 5.按操作规程、作业规程（作业指导书）要求进行支护作业，作业过程中保护好各种安全设备设施和管线，严格落实安全措施，不得使用不合格的材料。 6.进行撬毛作业时，应当2人一组，1人观察安全、支柱工1人进行撬毛操作。操作时应当站在危岩上方，并找好退路。 7.积极参加矿山组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 …… |  |
| 2-21 | 主要通风机司机 | 1.必须经培训合格，持证上岗。 2.参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训。 3.负责主要通风机正常安全运行。 4. 熟悉设备性能，掌握设备的缺陷、预修情况。 5.设备发生故障及时报告有关负责人。 …… | 1. 必须经培训合格，持证上岗。 2.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 3.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。 4.做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立即排除或上报。 5.积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 6.自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、睡岗，不准做与本职工作无关的事情。 7.负责主要通风机正常安全运行，班中做好运行记录。 8.掌握设备的缺陷、预修情况，参加检修及检修后的验收工作。 9.设备发生故障不能及时处理时，要立即报告有关负责人。 10.随时注意检查负压变化情况，发现异常应及时向调度室和有关负责人汇报。 11.保持设备及机房清洁卫生，达到标准化要求。 …… |  |
| 2-22 | 提升司机 | 1.必须经培训合格，持证上岗。 2.参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训。 3.负责提升机（绞车）正常安全运行。 4. 熟悉设备性能，掌握设备的缺陷、预修情况。 5.设备发生故障及时报告有关负责人。 …… | 1. 必须经培训合格，持证上岗。 2.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 3.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。 4.做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立即排除或上报。 5.积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 6.自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、睡岗，不准做与本职工作无关的事情。 7.负责提升机（绞车、卷扬机）正常安全运行，班中做好运行记录。 8.掌握设备的缺陷、预修情况，参加检修及检修后的验收工作。 9.设备发生故障（提升设备、安全保护装置、信号系统等）不能及时处理时，要立即报告有关负责人。 10.保持设备及机房清洁卫生，达到标准化要求。 …… |  |
| 2-23 | 运转司机（带式输送机、刮板输送机等） | 1.参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训。 2.负责提升机（绞车）正常安全运行。 3. 熟悉设备性能，掌握设备的缺陷、预修情况。 4.设备发生故障及时报告有关负责人。 …… | 1. 必须经培训合格，持证上岗。 2.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 3.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。 4.做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立即排除或上报。 5.积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 6.自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、睡岗，不准做与本职工作无关的事情。 7.负责运转设备正常安全运行，班中做好运行记录。 8.熟悉设备的性能和构造，做到会操作、会保养、会排除一般故障。 9.掌握设备的缺陷、预修情况，参加检修及检修后的验收工作。 10.熟悉设备运转情况，经常检查各部件和各种保护系统是否动作可靠，保持设备的完好状态。 11.设备发生故障（运转设备、安全保护装置、信号系统等）不能及时处理时，要立即报告有关负责人。 12.保持设备驱动装置处清洁卫生，达到标准化要求。 …… |  |
| 2-24 | 运矿司机（运矿汽车） | 1. 必须经培训合格，持证上岗。 2.参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训。 3. 熟悉运矿汽车性能，负责运矿汽车正常安全运行。 4.运矿汽车发生故障及时报告有关负责人。 …… | 1. 必须经培训合格，持证上岗。 2.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 3.严禁酒后驾车。 4.做好作业前和作业后的安全隐患排查（要求刹车灵敏，方向、离合灵敏，喇叭响亮，前后车灯完好），发现安全隐患立即排除或上报。 5.积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。 6.自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、睡岗，不准做与本职工作无关的事情。 7.熟悉运矿汽车运行情况，经常检查各部件和各种保护系统是否动作可靠，保持设备的完好状态。 8.设备发生故障不能及时处理时，要立即报告有关负责人。 …… |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：各地下矿山企业应结合组织结构实际，参照模板范例编制企业管理层（董事长、总工程师、安全总监等）、矿山管理层（采矿车间（矿长）、安全科、通风科、机电科、调度员等）、连队（通风队、采矿队、掘进队等）、班组长（采矿班、掘进班等）、一线员工（安全员、电工、水泵工、爆破工、通风工、支柱工等）五层岗位《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是落实企业安全生产主体责任的关键工作内容。

# 三、地下矿山重大安全风险管控责任清单

| 序号 | 风险类别 | 主要风险概述 | 主要管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 中毒窒息 | 1.通风系统不合理、不可靠。 2.未实现机械通风。 3.未安设局部通风机。 4.不能及时排净放炮烟雾。 5.井入可燃物燃烧产生烟雾。 6.采空区未及时处理。 7.未按规定配备多种气体报警仪和自救器。 ...... | 1.通风系统稳定可靠、合理，按需分配风量，符合设计要求。 2.严格按照本矿山通风系统设计管理主要通风机的开启。井下有人作业不得随意停开主要通风机。 3.先开启局部通风机，人员才能进入独头巷道。有人作业，不得随意停开局部通风机 4.待炮烟消散，有毒有害气体浓度符合要求方可进入采场或掘进工作面。 5.加强消防管理。一旦起火，视不同情况立即使用干粉或砂子或消防水灭火；或佩戴自救器立即撤离 6.废弃独头巷道、采空区立即封闭。计划充填空区，设置警戒标志，严防误入。充填作业前必须先通风。 7.配齐具有“KA”标志的便携式气体检测报警仪和自救器。随身携带自救器，熟练、正确使用。随时检测周围环境气体。 ...... |  |
| 3-2 | 爆破伤害 | 1.火工产品不符合要求。 2.火工产品存放运输。 3.爆破作业未按规定操作。 4.杂散电流引起误起爆。 ...... | 1.选择安全性能好的起爆器材（如：非电起爆系统，数码雷管等） 2.严禁野蛮装卸，严禁抛掷火工产品。按规定操作搬运、装卸、存放。 3.按规定操作，班前检查有无残眼，炮眼与残眼的间距不低于300mm，标定炮眼位置，且打平行炮眼 4.减少接头，并用绝缘胶带包扎。不能和导电体同侧悬挂，穿防静电服。 ...... |  |
| 3-3 | 垮塌冒顶片帮 | 1.采场未按设计控制围岩。 2.掘进工作面未按设计进行支护。 3.撬毛作业未按要求进行敲帮问顶。 4.巷道维修未按措施施工。 ...... | 1.合理选择采矿方法，严格按设计施工，严格控制顶板暴露面积。按设计支护，顶板破碎时应当采用加强支护 2.严格按设计掘进施工。地质结构不稳定（软弱破碎等）地带必须先做好支护，严禁空顶作业。严禁采用木支护。 3.撬毛必须2人结对作业，1人观察指挥、1人作业。作业前应敲帮问顶，查看好避险线路。严禁站在浮石下方撬毛，大断面巷道推荐使用撬毛台车 4.地质结构不稳定的巷道，操作人员必须在有支护的安全环境下开展工作 ...... |  |
| 3-4 | 高处坠落 | 1.梯子、平台架设不牢。 2.天井、溜井口未设置安全栅栏。 3.卸载平台边缘挡车设施不符合要求。临边、高处作业未系安全带。 4.工作平台防护栏 。 ...... | 1.梯子、平台搭设牢固可靠。作业前检查可靠性，不稳固时先处理后作业。 2.溜井口必须设置安全栅栏，并悬挂“当心坠落”安全警示牌。 3.卸载平台边缘设置符合规范要求的高度挡车设施。作业人员系好安全带。 4.班前检查，及时修复，确保防护栏稳定可靠。 ...... |  |
| 3-5 | 透水淹井 | 1.井口标高低于最大洪水位。 2.排水设备能力不足。 3.防治水机构不健全。 4.未设置防水门。 5.未严格实施探放水工作。 6.地表水渗透入井。 ...... | 1.井口标高应高于历史最高水位1m以上。加筑防水设施。 2.排水系统按设计要求配备排水泵和排水管路，并加强检修。 3.水文地质类型为中等及复杂的矿井设立专门防治水机构并配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备。 4.根据设计要求在水泵房和关键巷道内设置防水门，防止泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹。 5.矿山在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，坚持“有疑必探，先探后掘”的原则，编制探放水设计。 6.采取措施，防止地表水注入井下。增加排水设备能力。 ...... |  |
| ...... |  |  |  |

四、地下矿山日常安全工作清单参考模板

1、地下矿山安全生产隐患排查治理清单

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.6 | 水泵房 | 水仓淤泥多。 | 一般隐患 | 1.及时清理，保持水仓容量。 2.每3个月清理一次。雨季前清理。 | 15天 | 2020.11.18 | XXX | 2020.11.19 | XXX | 合格 |  |
| 2020.10.8 | +XX中段 | +XX中段东2号采空区未及时处理。 | 重大隐患 | 1.立即封闭。 2.制定采空区管理制度。每个矿块开采完毕后及时封闭。 | 20天 | 2020.11.20 | XXX | 2020.11.22 | XXX | 合格 |  |
| 2020.10.8 | 自救器 | 自救器配备不全。 | 重大隐患 | 1.按职工最大人数的110%配备自救器，并确保完好。 2.入井人员随身携带。 3.入井人员熟练使用佩带方法。 | 10天 | 2020.11.15 | XXX | 2020.11.16 | XXX | 合格 |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制《隐患排查治理清单》。

2、地下矿山日常检查工作清单

| 序号 | 检查 项目 | 日常检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-2-1 | 爆破 | 1.爆破器材的领用记录是否完善。 2.是否在爆破现场进行安全交底。 3.爆破现场有无爆破设计，施工人员是否了解爆破设计。 4.钻孔角度、深度、间排距是否满足设计要求。 5.爆破前警戒工作是否到位。 6.爆破施工是否严格按设计进行装药、联网及炮孔堵塞。 7.装药和堵塞应使用木、竹制的炮棍，并不得用力猛捣，严禁使用金属棍棒装填。 8.爆破前预警信号是否清晰、是否对警戒范围内进行全面清场。 9.爆破设计的警戒示意图是否与现场一致。 10.爆破后是否检查进行盲炮检查，确认安全后，方可解除警报。 11.运送和搬运火工材料必须有安全员监控。 12.爆破器材是否与设计相符。 13.在搬运爆破器材时，应谨慎小心、轻拿轻放，严禁冲击、碰撞、翻滚或抛掷。 14.剩余的爆破器材必须按规定退还炸药库，并填写记录。 …… |  |
| 4.2-2 | 电动铲运机 | 1.照明、制动、接地等安全装置是否完好。 2.润滑情况是否符合要求。 3.固件是否松动。 4.操作系统动作是否灵活可靠。 5.轮胎压力是否正常。 6.油箱油液是否充足，管路是否规范。液压系统有无跑冒滴漏现象 7.电器、仪表盘完好，线缆无破损，无漏电现象。 8.机盖、防护板、防护罩是否完好无缺失。 9.设备卫生状况。 …… |  |
|  | 掘进工作面 | 进入掘进工作面前，局部通风机是否开启。 全面检查周边环境是否安全。 3.工作面是否有足够风量，风筒出口距离垱头是否超过10米。 4.多种气体报警仪显示气体是否正常。 5.周边围岩是否有变化、松动，是否需要撬毛或支护。 6.凿岩机、耙砂机、风镐等设备是否完好。 7.供风系统、供水系统压力是否正常。 …… |  |
| …… | …… |  |  |

3、地下矿山专项安全检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 检查要求或依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-3-1 | 安全设施设计 | 有批准的安全设施设计，现场与设计相符。 …… | 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）4.6.3矿山企业的新建、改建、扩建项目，应按国家要求进行安全设施设计，安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 …… |
| 4-3-2 | 通风系统 | 实现机械通风，风质、风量符合要求。 …… | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中第6.6.2.1规定：“矿井应建立机械通风系统。……” 矿井未按照设计要求建立机械通风系统，严禁出现下列情形： 1.未设置主通风机； 2.主通风机未按规定配备具有相同型号和规格的备用电动机，或配备了但没有能迅速调换电动机的设施； 3.主通风机风量低于设计要求； 4.主通风机正常情况下未连续运转，或者发生故障、需要停机检查时，未立即向调度室和主管矿长报告、未通知所有井下作业人员； 5.多级机站通风的未按设计设置各级风机站； 6.主要通风机为离心式风机，未设置专用的反风巷道。 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》（AQ 2013.1-2008）、《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》（AQ 2013.5-2008）对矿井中作业地点的风速、风量、风质做出了明确的要求。 风速、风量、风质不符合国家或行业标准要求是指有下列情形： 1.风量（风速）合格率低于60%； 2.风质合格率低于90%； 3.作业环境空气质量合格率低于65%； 4.有效风量率低于60%。 …… |
| 4-3-3 | 多种气体报警仪和自救器配备 | 配置足够的便携式气体检测报警仪，便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。 …… | 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》(AQ 2033-2011)第4.1条和4.2条对自救器的配音有如下的规定：“（1）应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。（2）所有入井人员必须随身携带自救器。” 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031-2011）第4.11条和《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》(AQ 2033-2011)第4.8条分别规定，便携式气体检测报警仪和自救器应具有矿用产品安全标志。 …… |
| 4-3-4 | 巷道或采场支护 | 在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护。支护方法、支护与工作面间的距离，应在施工设计中规定。 …… | 巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施易导致巷道或采场顶板因支护形式不当或强度不够而引发冒顶片帮事故，造成人员伤亡。 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.7.1条规定：“在不稳固的岩层中掘进时应进行支护;在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。” …… |
| 4-3-5 | 采空区处理 | 按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。 …… | 采空区不及时进行处理，可能会导致顶板大面积冒落，产生巨大的空气冲击波，严重时还易造成地表塌陷，导致严重的人员伤亡和重大财产损失。采空区的处理方法通常有充填、崩落和隔离。 根据不同围岩状况，巷道或采场的采空区处理需要在作业规程或施工设计中明确。 …… |
| …… | …… |  |  |